## Slide 1
2026/09/03
工业燃气轮机排放预测与运行参数智能优化系统课程设计汇报
汇报人：智造24-1牛铭辰

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
项目背景与设计目标
02
系统总体方案设计
03
数据资源与算法实现
04
测试验证与开发说明
05
总结与展望

## Slide 3
项目背景与设计目标
01

## Slide 4
研究背景与意义
双碳目标下的排放管控需求
双碳与环保政策趋严，燃气轮机运行需同时兼顾发电效率与CO、NOx等污染物排放管控
传统调参模式的核心痛点
人工调参依赖操作人员经验，存在迭代周期长、难平衡效率与排放、异常发现滞后等问题
项目研究实践价值
打造可运行演示的智能系统，支撑机组安全、高效、低碳运行，完成课程知识全链路实践

## Slide 5
核心技术方向与设计目标
覆盖三类课程核心技术
覆盖监督学习回归、智能优化算法、无监督异常检测三大课程核心技术方向
系统核心设计目标
构建完整B/S架构可演示系统，解决传统调参效率低、排放控制滞后等实际痛点

## Slide 6
系统总体方案设计
02

## Slide 7
系统架构与技术栈选型
B/S四层解耦架构
自上而下分为前端展示层、后端服务层、算法模块层、数据持久层，各层职责清晰易扩展
核心技术栈选型
前端采用Vue3+Element Plus+ECharts，后端基于Flask，支持MySQL/SQLite双数据库自动适配
前端展示层
Vue3 · Element Plus · ECharts
后端服务层
Flask · 9 个 RESTful 接口
算法模块层
XGBoost 预测 · PSO 寻优 · 孤立森林检测
数据持久层
MySQL 优先 · SQLite 自动降级适配

## Slide 8
功能模块与数据库设计
运行总览
排放预测
参数优化
异常监测
四大业务功能模块
前端打造运行总览、排放预测、参数优化、异常监测四个页面，覆盖完整业务闭环
核心数据表设计
设计设备基础信息、运行优化记录、异常监测日志三张核心表，满足全流程数据存档追溯需求

## Slide 9
数据资源与算法实现
03

## Slide 10
数据集构建与预处理
公开数据集来源
采用UCI公开燃气轮机排放数据集，共36733条小时级样本，含9项运行特征与排放目标变量
数据预处理流程
按年份划分数据集避免信息泄漏，经去重、标准化处理后用于模型训练
数据漂移问题发现
发现NOx排放存在跨年漂移现象，客观评估模型外推能力并完整披露处理过程

## Slide 11
核心算法模块实现
XGBoost两阶段排放预测
两阶段预测链由8项运行参数预测能量产出、CO与NOx排放，部署模型R²分别达0.9986、0.7942、0.8634
PSO参数智能寻优
自实现PSO算法在排放达标约束下最大化能量产出，典型工况下能量产出可提升约30%
孤立森林异常检测
孤立森林构建正常工况基准，实现四级异常分级预警，支持异常特征快速定位

## Slide 12
前后端功能落地实现
后端RESTful接口
后端提供9个标准化RESTful接口，覆盖健康检查、智能计算、记录查询等全量业务需求
前端可视化交互
前端实现多类工业图表可视化，支持参数快捷填充、结果直观展示、历史记录查询等交互

## Slide 13
测试验证与开发说明
04

## Slide 14
系统测试与验证结果
自动化测试覆盖
11项pytest自动化测试全部通过，覆盖正常路径、异常输入与数据存档等场景
前后端联调验证
前后端跨域连通正常，接口请求、参数校验与数据流转均符合设计要求
业务闭环实测
全业务流程走通，预测、优化、预警功能输出结果符合预期，无运行时错误

## Slide 15
AI协作开发模式披露
人机协同开发模式
采用AI为协作工具、人工主导决策的vibe coding模式，全部代码经人工审查掌握
可复用提示词策略
形成任务拆解、上下文同步、规格驱动、错误调试四类可复用的AI提示词策略
AI缺陷人工纠正
针对数据漂移、数据库适配等AI生成方案缺陷，人工优化调整保证系统可用性

## Slide 16
总结与展望
05

## Slide 17
项目成果总结
核心工作成果
完成数据集构建、算法训练、前后端开发、测试全链路实践，形成可运行演示系统
项目创新亮点
如实披露数据漂移问题，设计双数据库适配方案，自实现PSO算法便于原理讲解

## Slide 18
不足与未来展望
现存不足
排放跨年外推精度受数据漂移影响较大，参数约束与预警阈值需结合真实机组校准
后续优化方向
后续将引入在线学习缓解数据漂移，补充多目标优化与生产级部署能力，向工程可用演进

## Slide 19
致谢与答疑
致谢
感谢指导老师与课程团队的支持，项目代码、开发档案均完整留存可追溯核查
Q&A
欢迎各位老师、同学提问交流

## Slide 20
THE END
谢谢